Ćwiczenie 1.

Temat ćwiczenia: System uruchomieniowy, podstawowe czynności obsługowe zestawu DSM-51

Zadanie domowe:

Należy zapoznać się z asemblerem mikrokontrolera, budową i sposobem testowania zestawu uruchomieniowego, przeanalizować i zrozumieć  programy wymienione w instrukcji poniżej (przykład 1, 4 i 7 z lekcji 1).

Zadania do wykonania w trakcie laboratorium:

1.  Uruchomić i wykonać test wewnętrzny zestawu DSM-51

Połączyć port COM 1 komputera i port szeregowy zestawu, włączyć zasilanie zestawu, przetestować zestaw zgodnie z p. 3.5 instrukcji [1]

- Wykonać wymienione poniżej ćwiczenia opisane w  [1] w lekcji 1.

- Skompilować i uruchomić program z przykładu 1

- Zmodyfikować program z przykładu 4 tak, by czas świecenia diody odpowiadał numerowi grupy ćwiczeniowej,  uruchomić zmodyfikowany program

- Zmodyfikować program z przykładu 7 tak, by działał w następujący sposób:

1:Zapala diodę na czas odpowiadający numerowi grupy ćwiczeniowej (w sekundach),

2:Gasi diodę

3:Włącza  brzęczyk na czas 1 s.

4: Wyłącza brzęczyk

5: przechodzi  do etykiety 1:

Skompilować i uruchomić zmodyfikowany program.

Literatura

- Gałka P., Gałka P. „Podstawy programowania mikrokontrolera 8051”, MIKOM

- Starecki T. „Mikrokontrolery 8051 w praktyce” Wydawnictwo BTC 2002