Ćwiczenie 7.

Temat ćwiczenia: obsługa portu 8255

Zadanie domowe:

Należy zapoznać się z konstrukcja wieloportowej kości 8255 i jej pracą zarówno w trybie 0  jak i w trybie 1. Ten wielofunkcyjny układ wchodzi w skład  zestawu DSM51, jego porty wyprowadzone są na złącze DIGITAL I/O i służą do sterowania modułami zewnętrznymi dołączanymi do zestawu DSM51, które będą wykorzystywane w kolejnych ćwiczeniach. Umiejętność posługiwania się nim jest kluczowa dla kolejnych ćwiczeń z użyciem modułów sterowanych z pomocą tego portu. Pomocne w zrozumieniu jego funkcjonowania może być zapoznanie się z opisem układu w materiale dodatkowym do cwiczenia, z kartą katalogową układu oraz z opisem i programami dostępnymi w lekcji 16 w książce Gałka&Gałka „Podstawy programowania mikrokontrolera 8151”

Zadania do wykonania w trakcie laboratorium:

- Ustawić port 8255 do pracy w trybie 0,  kierunki:  grupa A IN – grupa B OUT. Port C nie będzie użyty, może być ustawiony dowolnie. To się konfiguruje   poprzez przesłanie na adres portu sterującego CS55D wartości 90H, co oznacza (patrz opis 8255 w Dodatkach):

D7     = 1 – sterowanie portami

D6,5 = 00 - grupa A tryb 0

D4     = 1 – port A input

D3     = 0 – port C bity 4-7 output

D2     = 0 – grupa B tryb 0

D1     = 0 – port B output

D0     = 0 - port C bity 0-3 output

Czyli obie grupy portów 8255 tryb 0, port A –IN, port B – OUT, port C – OUT.

- Użyć wtyczki. Wtyczka zwiera wyjścia portów A i B układu 8255.

- Zapisując na port B w trybie OUT dane testowe i odczytując, co widzi  port A sporządzić diagram pokazujący konstrukcję wtyczki.

## Dodatki

Konwencje:

oznaczenie / przed nazwą sygnału oznacza, że aktywny jest poziom niski. Np. /ACK to to samo co

Układ 8255 w systemie DSM51.

Układ 8255 to zestaw 3 rejestrów które mogą być dość dowolnie konfigurowane. Układ ten w zestawie DSM51 jest zastosowany jako moduł wejść i wyjść cyfrowych a rejestry wyprowadzone są na łączówkę DIGITAL I/O (S6) jak na rysunku poniżej

| Pin | Symbol | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | PA7 | 8255 port A |
| 2 | PA6 |  |
| 3 | PA5 |  |
| 4 | PA4 |  |
| 5 | PA3 |  |
| 6 | PA2 |  |
| 7 | PA1 |  |
| 8 | PA0 |  |
| 9 | PC7 | 8255 port C |
| 10 | PC6 |  |
| 11 | PC5 |  |
| 12 | PC4 |  |
| 13 | PC3 |  |
| 14 | PC2 |  |
| 15 | PC1 |  |
| 16 | PC0 |  |
| 17 | PB7 | 8255 port B |
| 18 | PB6 |  |
| 19 | PB5 |  |
| 20 | PB4 |  |
| 21 | PB3 |  |
| 22 | PB2 |  |
| 23 | PB1 |  |
| 24 | PB0 |  |
| 25 | GDN | Masa |
| 26 | VCC | Napięcie+5V |

Zestaw DSM-51 posiada szereg rejestrów układów zewnętrznych, takich jak przetwornik C/A, klawiatura i układ 8255. Przesyłanie zawartości zarówno do i jak i z rejestrów wymaga ustalenia sposobu adresacji. 8051 nie posiada wydzielonej przestrzeni adresowej dla układów wejścia/wyjścia i poszczególne rejestry zostały umieszczone przez konstruktorów zestawu DSM-51 w przestrzeni pamięci zewnętrznej danych (zatem należy odwoływać się do nich za pomocą rozkazu MOVX) pod adresami 0F00h do 0FFFFh. Dekoder adresów urządzeń jest tak zbudowany, że wystarczy podać tylko młodszy bajt adresu. Poszczególne porty i rejestry wewnętrzne układu 8255 widoczne są pod następującymi adresami:

| symbol | opis | Adres | Etykieta |
| --- | --- | --- | --- |
| CS55A | układ 8255 port A | 28H | CS55A |
| CS55B | układ 8255 port B | 29H | CS55B |
| CS55C | układ 8255 port C | 2AH | CS55C |
| CS55D | układ 8255 rejestr sterujący | 2BH | CS55D |

Pisząc program w assemblerze  można używać zamiast wartości binarnej adresów predefiniowanych etykiet umieszczonych w tabeli powyżej w kolumnie Etykieta.

Odwołanie się do rejestrów A, B, C i sterującego jest możliwe tylko poprzez rozkaz MOVX w trybie adresowania pośredniego. Przesłanie danej z akumulatora na port  A układu 8255 będzie zatem wyglądało jak poniżej:

MOV R0,#CS55A  	;załadowanie do R0 adresu portu  A

MOVX @R0,A		;przesłanie zawartości akumulatora do portu A

Albo

MOV R0,#28H	 	;załadowanie do R0 adresu portu  A

MOVX @R0,A		;przesłanie zawartości akumulatora do portu  A

Uwaga: 8055 jest układem konfigurowalnym i najpierw należy go skonfigurować (poprzez zapisanie odpowiedniej wartości do rejestru sterującego a dopiero później można czytać lub pisać na rejestry A,B i C. Przykładowo jeżeli rejestr A jest ustawiony jako wejście (tryb IN) to pisanie na niego jest bez sensu.

RESET zeruje wszystkie rejestry układu oraz porty i ustawia je jako wyjścia w trybie 0.

Poszczególne operacje układu 8255 mają następujące znaczenie:

- Pisanie lub czytanie na lub z portów A, B i C pozwala wpisać lub odczytać zawartość portów odpowiednio A,B lub C  zależnie od kierunku, w którym port został ustawiony i trybu jego pracy. Uwaga. W trybie 0 port ustawiony jako wejście pełni funkcje bufora, nie rejestru (nie zatrzaskuje) stanu linii wejściowych i odczyt portu oznacza odczyt stanu w chwili odczytu linii wejściowych wprowadzonych na port .

- Pisanie do rejestru sterującego (na adres CS55D)

  - Jeżeli zapisywana dana ma na bicie najstarszym 1 komenda ustawia rejestr sterujący czyli ustawia tryb i kierunek pracy poszczególnych portów

  - Jeżeli zapisywana dana ma na bicie najstarszym 0 komenda ustawia bity portu C (te które można ustawić w danym trybie, bo pozostałe mogą być wykorzystane do hendszejkingu) oraz w trybie 1 i 2 wewnętrzne (układu 8255) bity zezwolenia na przerwanie , czyli INTEA i INTEB.

| 0 | x | x | x |  |  |  | 1/0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

wartość jaka ma być wstawiona (0 lub 1)

adres bitu 	000 – PC0

001 -  PC1

010 – PC2 itd.

Innymi słowy, jeżeli ustawiliśmy już tryb pracy i mamy wygenerować sygnał , to należy to zrobić w sposób następujący (zakładając, ze bit PC5 już wcześniej został ustawiony na 1)

MOV 	R1,#CS55D

MOV	A, #0AH

MOVX	@R1,A		;ustawiamy na 0 bit 5 portu C (początek /ACK)

MOV	A, #0BH

MOVX	@R1,A		;koniec /ACK, ustawiamy bit pc5 na 1.

Układ 8255 - opis

8255 jest programowalnym układem we/wy zaprojektowanym do użycia jako uniwersalny układ interface we/wy w systemach mikroprocesorowych. Jego wewnętrzna struktura przedstawiona jest na ilustracji poniżej.

8-bitowe porty PA i PB mogą być ustawione jako wejścia bądź wyjścia, natomiast port PC podzielony jest na dwie 4-bitowe części, które można oddzielnie programować jako wejście lub jako wyjście.
Sygnał RESET zeruje wszystkie rejestry układu oraz porty i ustawia je jako wyjścia w trybie 0. Układ może pracować w 3 trybach

- Tryb 0. - Basic input/output

  - Port ustawiony jako wejście pracuje jako zwykły bufor wejsciowy – zaadresowanie portu pozwala odczytać stan jaki jest na wejściach portu w chwili odczytu.

  - Port ustawiony jako wyjście jest rejestrem, do którego można zapisać instrukcją MOV wartość, jaka będzie widziana na wyjściach portu.

- Tryb 1.- Strobed Input/output

  - Port ustawiony jako wejście jest zatrzaskiwanym rejestrem wejściowym. Wpisanie zawartości do rejestru odbywa się z użyciem sygnałów  zewnętrznych. Odczytanie rejestru instrukcją MOV może odbyć się w dowolnym czasie. Zapisanie zawartości do portu w tym trybie generuje sygnał przerwania do procesora.

  - Port ustawiony jako wyjście jest rejestrem wyjściowym z dodatkowymi liniami sygnalizacyjnymi, które można użyć do realizacji odczytu w trybie handshake’ingu. Odczyt rejestru w trybie handshake’ingu generuje sygnał przerwania do procesora

- Tryb 2 - Bi-directional Bus

  - W trybie 2 może pracować jedynie port A. Port umożliwia pracę dwukierunkową, z handshake’ingiem sterowanym przez bity portu C. (PC4-PC7)

Tryby pracy ustawia się indywidualnie dla każdej grupy portów za pomocą słowa sterującego układu.

Poszczególne porty wchodzące w skład układu adresowane są poprzez odpowiednie ustawienie linii adresowych A0 i A1 magistrali systemu mikrokomputerowego. Poszczególne operacje maja następujący skutek:

| A1 | A0 | operacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | odczyt | Odczyt danej z portu A |
| 0 | 1 | odczyt | Odczyt danej z portu B |
| 1 | 0 | odczyt | Odczyt danej z portu C |
| 1 | 1 | odczyt | Odczyt słowa sterującego |
| 0 | 0 | zapis | Zapis danej na port A |
| 0 | 1 | zapis | Zapis danej na port B |
| 1 | 0 | zapis | Zapis danej na port C |
| 1 | 1 | zapis | Zapis słowa sterującego |

Ustawianie trybu pracy układu 8255

Zarówno tryb pracy jak i kierunek każdego z portów ustawia się w[pisując do słowa sterującego odpowiednią zawartość zgodnie z zamieszczona poniżej tabelą .

Przykład. Jeżeli chcemy przez port A czytać, czyli ustawić go jako input, podobnie ustawić jako input bity 0-3 portu C a pozostałe bity portu C opraz port B  jako output, wszystko to bez handshake’ingu czyli w trybie 0, to do słowa sterującego należy wpisać wartość  91H, co po uwzględnieniu rysunku powyżej można przetłumaczyć w sposób następujący

D7	= 1 – sterowanie portami

D6,5 = 00 - grupa A tryb 0

D4 = 1 – port A input

D3 = 0 – port C bity 4-7 output

D2 = 0 – grupa B tryb 0

D1= 0 – port B output

D0 = 1 - port C bity 0-3 input

tryb 0 układu 8255

w tym trybie informacja zapisywana na port ustawiony jako wyjście jest zatrzaskiwana w rejestrze wyjściowym portu i tak długo widoczna na wyjściu jak długo nie zostanie zapisana do portu nowa wartość.

Odczyt portu ustawionego jako wejście pozwala odczytać informację, jaka podawana jest na port z zewnątrz. Informacja ta nie jest w żaden sposób zapamiętywana na porcie. Port pracuje jako bufor otwierany sygnałem odczytu co pozwala na odczyt od strony mikroprocesora stanu wejść portu.

tryb 1 układu 8255

w trybie 1 układ pracuje jako dwa strobowane rejestry mogące pracować jako wejście lub jako wyjście. Zarówno wejście jak i wyjście SA zatrzaskiwane na rejestrach portu. Możliwe są 4 kombinacje kierunków pracy portów A i B, poniżej wyjaśniony zostanie sposób pracy portu A jako wyjścia i portu B jako wejścia.

Port A jako strobowane wyjście.

Słowo sterujące

D7	    d6	d5	        d4				d3		       d2        d1        d0

| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 lub 0 | X | X | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dla słowa sterującego | Grupa A tryb 1 | Port A kierunek output | Kierunek bity PC5 i PC4. input (1) lub output(0). nie są wykorzystywanych do sterowania portem A | Dotyczy grupy B |

Schemat

Bity C3, C6 i C7 ustawiane są odpowiednio do roli, jaką pełnia w tym trybie. zapisanie przez CPU  na port A danej powoduje przejście sygnału /OBF (Output Buffer Full) w stan niski, co sygnalizuje, że dana na porcie A jest gotowa do odbioru. Jednocześnie port  ustawia stan niski sygnału INTR. (Interrupt Request). Urządzenie odczytujące daną powinno  potwierdzić odczyt ustawiając stan niski na bicie PC6 (/ACK) .  Stan niski na linii /ACK powoduje przejście sygnału /OBF do stanu wysokiego a narastające zbocze sygnału /ACK oznaczające zakończenie potwierdzenia odczytu danej powoduje ponowne ustawienie w stan wysoki linii INTR, co może być wykorzystane do zgłaszania sygnału przerwania do procesora. Operacja została zakończona, procesor może zapisać na port kolejną daną.

Port B jako strobowane wejście.

Słowo sterujące

| 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sterowanie | Dotyczy grupy A | Grupa B tryb 1 | Port B kierunek input |  |

Bity C0, C1 i C2 ustawiane są odpowiednio do roli, jaką pełnia w tym trybie. zapisanie przez urządzenie zewnętrzne   danej na port B  wymaga ustawienia sygnału /STB w stan niski. Zbocze opadające tego sygnału powoduje zatrzaśnięcie danej w rejestrze portu i jednocześnie powoduje przejście sygnału IBF ((Input Buffer Full) w stan wysoki informujący, że znak został zapisany do rejestru i jeszcze nie został odebrany przez procesor. Jednocześnie zakończenie zapisu (sygnalizowane  przejściem /STB do stanu wysokiego) w sytuacji, gdy IBF jest  w stanie wysokim powoduje przejście do stanu wysokiego sygnału INTR  ( Interrupt Request) co może być wykorzystane do zgłaszania sygnału przerwania do procesora.  Odczytanie danej przez procesor powoduje skasowanie sygnału INTR (opadającym zboczem sygnału odczytu /RD), zakończenie odczytu (narastające zbocze sygnału /RD) kasuje stan wysoki sygnału IBF. Procesor odczytał daną, port jest wolny, urządzenie może wpisać na port kolejny bajt.

Istnieje szereg kombinacji trybów, w których mogą pracować poszczególne porty. Np. port A może pracować w trybie 1 a grupa B (podt B i cześć portu C) w trybie 0.

Odczyt i zapis portu C

Bezpośredni zapis do portu C jest możliwy tylko do tych bitów, które pracują w trybie 0. W trybie 1 bity portu C wykorzystywane są jako bity sterujące zapisem/odczytem i sygnalizacyjne (INTR,IBF, itd.) i mogą być zapisywane (te, które pełnia rolę sygnałów wyjściowych lub wolne bity portu C, np. PC4 i PC5, jeżeli są ustawione jako wyjściowe. Ustawianie bitów wykonuje się poprzez zapis na adres słowa sterującego słowa  o zawartości jak poniżej:

D7    D6 ….                                               D0

| 0 | x | x | x |  |  |  | 1/0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

wartość jaka ma być ustawiona (0 lub 1)

adres bitu -	000 – PC0

001 -  PC1

010 – PC2

011 -  PC3

100 -  PC4

101 -  PC5

110 – PC6

111 -  PC7

Komenda ta zapisuje 0 lub 1 do dowolnego bitu portu C, o ile ustawiony jest on jako output, również ustawiona (i zmieniona) może być zawartość bitów INTR, IBF i , jak również bitów, które nie są wyprowadzone na zewnątrz a mają znaczenie dla wystawiania sygnału przerwania przez porty w trybie 1 i 2, czyli bitów INTEA i INTEB.

Odczyt z portu C w trybie 1 pozwala sprawdzić, jaką wartość mają poszczególne linie sterujące i informacyjne portu zgodnie z rysunkiem poniżej.

Odczytanie stanu linii czy  nie jest w ten sposób możliwe.

Przerwania od 8255.

Generowanie sygnałów przerwań przez 8255 (INTR od portu B – bit PC0 i INTR od portu A – bit PC3)  jest uzależnione od stanu bitów zezwolenia na przerwanie 8255 – INTEA i INTEB. Jeżeli te wewnętrzne   bity ustawione są na 0 – sygnały INTA i INTRB cały czas są na poziomie niskim.  Aby ustawić na 1 bity INTEA i INTEB odpowiednio do kierunku, w którym w trybie 1 pracuje port należy wysłać na adres słowa sterującego 8255 następujące komendy:

| port | kierunek | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA | IN | 0 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PB | IN | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PA | OUT | 0 | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PB | OUT | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 |

# Footnotes

tzn niewidoczne na zewnątrz układu 8255, ich stan nie objawia się na żadnych pinach układu, patrz rysunki powyżej