| Gr. laboratoryjna L4 | Laboratorium Architektura Komputerów Ćwiczenia czwarte | Data: |
| --- | --- | --- |
|  | Temat: System przerwań procesora 8051. | Ocena: |

I. Treść zadania do wykonania na trzecich zajęciach:

Ćwiczenie nr 4 :

Ćwiczenie 4.

Temat ćwiczenia: System przerwań procesora 8051.

Należy zapoznać się z działaniem systemu przerwań procesora 8051  (lekcja 12 podręcznika).  Należy przeanalizować działanie programów z przykładu 1 i przykładu 2 do lekcji 12.

Zadania do wykonania:

1.Skompilować i uruchomić program Przykład 2.  Sprawdzić, czy układ przerwań funkcjonuje prawidłowo.

2. Poprzez odpowiednią modyfikację programu zbudować miernik refleksu dokonujący pomiaru z dokładnością do 0,01s działający według następującego algorytmu:

- Po uruchomieniu program odczekuje 5 sekund

- Zapala diodę „test” i zaczyna liczyć czas (używając timera T0) czekając jednocześnie na wciśnięcie dowolnego klawisza (można użyć podprogramu WAIT_KEY)

- Po wciśnięciu dowolnego klawisza program wyprowadza na wyświetlacz ilość setnych sekundy jakie upłynęły od chwili zapalenia diody do chwili wciśnięcia klawisza. (albo w formie liczby hex albo dziesietnej)

Wskazówka: Najwygodniej jest zliczać w procedurze obsługującej przerwanie ilość przerwań od timera ustawionego na zliczanie okresu 10ms ( a nie 50 jak to jest w przykładach).  Procedura oczekiwania na wciśnięcie  klawisza powinna być wywołana w programie głównym. Zawartość rejestru, w którym zliczane będą okresy 10ms nie może być niszczona przez procedurę WAIT_KEY a zatem powinien to być inny rejestr niż używane przez tą procedurę (w spisie procedur na str 289 wymienione są zmieniane rejestry). Jednocześnie procedura obsługi przerwania nie może zakłócać funkcjonowania programu głównego a zatem co najmniej PSW powinno być chowane na stosie w momencie wejścia do procedury i odtwarzane w momencie wyjścia (podobnie jak w Przykładzie2, rozkazy PUSH PSW i POP PSW).  Podobnie należy postąpić z każdym rejestrem, którego zawartość procedura obsługi przerwania zmienia a który jest używany w programie głównym, jednak w tym konkretnym przypadku konieczności tej można uniknąć używając innych rejestrów w programie głównym i innych w procedurze obsługi przerwania lub używając do zliczania czasu któregoś z bajtów pamięci wewnętrznej. W programie Przykład2 jest do tego celu użyty bajt o adresie 30H.

Uwaga! Zamieszczone poniżej kody  nie są  sensownymi programami

II. Kody programów:

Zadanie1:

************************************************

;LEKCJA  12	- SYSTEM PRZERWAŃ 8051

;PRZYKŁAD 2	- TIMERY

;************************************************

LED	EQU	P1.7

;******* Pamięć wewnętrzna RAM ********

TIME	EQU	30H

;********* Ustawienie TIMERów *********

;TIMER 0

T0_G	EQU	0	;GATE

T0_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T0_M	EQU	1	;MODE (0..3)

TIM0	EQU	T0_M+T0_C*4+T0_G*8

;TIMER 1

T1_G	EQU	0	;GATE

T1_C	EQU	0	;COUNTER/-TIMER

T1_M	EQU	0	;MODE (0..3)

TIM1	EQU	T1_M+T1_C*4+T1_G*8

TMOD_SET	EQU	TIM0+TIM1*16

TH0_SET		EQU	256-180

TL0_SET		EQU	0

;**************************************

LJMP	START

;********* Przerwanie Timer 0 *********

ORG	0BH

PUSH	PSW		;przechowanie rejestrów

PUSH	ACC		;na stosie

MOV	TH0,#TH0_SET		;TH0 na 50ms

DJNZ	TIME,NO_1SEK		;czy minęła 1 sek

;**************************************

ORG	100H

START:

MOV	TMOD,#TMOD_SET		;Timer 0 liczy czas

MOV	TH0,#TH0_SET		;Timer 0 na 50ms

MOV	TL0,#TL0_SET

;na przerwania

SETB	ET0		;włącz zezwolenie na

;przerwanie od Timera 0

LCALL	LCD_CLR

LOOP:				;wpisywanie na LCD

LCALL	WRITE_DATA

SJMP	LOOP

Zadanie 2:

;************************************************

;LEKCJA  12	- SYSTEM PRZERWAŃ 8051

;PRZYKŁAD 2	- TIMERY

;************************************************

LED	EQU	P1.7

;******* Pamięć wewnętrzna RAM ********

TIME	EQU	30H

ILE	EQU	40H

;********* Ustawienie TIMERów *********

;TIMER 0

TIM0	EQU	T0_M+T0_C*4+T0_G*8

TMOD_SET	EQU	TIM0*16

;	= 9216 cykli = 36 * 256

TH0_SET		EQU	256-36

TL0_SET		EQU	0

;**************************************

LJMP	START          ;SKOK DO STARTU PROGRAMU GLOWNEGO

;********* Przerwanie Timer 0 *********

ORG	0BH

PUSH	PSW		;przechowanie rejestrów

PUSH	ACC		;na stosie

DJNZ	TIME,JEDNA_SE		;czy minęło 10 msek

MOV	TIME,#100	;odczekaj kolejny czas

JEDNA_SE:

MOV A,ILE

POP	PSW

;**************************************

ORG	100H

START:

CLR	A

MOV	TIME,#0

MOV	A,#50		;czekaj czas 50*100ms=5s zapala diodę po 5 s

MOV     ILE,#0

KLR LED

;===============================

MOV	TMOD,#TMOD_SET		;Timer 0 liczy czas

MOV	TL0,#TL0_SET

SETB	TR0		;start Timera 0

LCALL	WAIT_KEY

LCALL	LCD_CLR

MOW A,ILE

LCALL	WRITE_HEX

LCALL WRITE_HEX

SJMP	$

;**************************************

;Podprogram odczekania czasu A*100ms

TIME_N100:

PUSH	ACC		;przechowaj na stosie

;licznik zewnętrzny

MOV	A,#200		;zacznij odliczać 100ms

TIME_100:			;odliczanie 200 * 0.5ms

POW	ACC			;2 cykle

DJNZ	ACC,TIME_100		;2 cykle

;razem 460 cykli=0.5ms

POP	ACC		;odtwórz licznik

DJNZ	ACC,TIME_N100 ;odlicz N*100ms

III. Podsumowanie:

Tematem zajęć czwartych był system przerwań 8051. Przerwanie to wykonanie skoku do podprogramu, czyli LCALL. Skok ten jest wykonywany pomiędzy dwoma dowolnymi rozkazami programu w momencie zgłaszania przerwania i jest wykonywany pod ściśle określony adres. O tym czy będzie zgłoszone przerwanie w momencie przepełnienia timera, a więc ustawienie flagi TFx, decyduje program (czyli programista).

W zadaniach do ćwiczenia 4 znajdują się programy do obsługi przerwań, które są zakończone rozkazem powrotu z przerwania – RETI (zaznaczone na zielono).

Niestety nie udało nam się do końca poprawnie wykonać ćwiczenia, ponieważ źle liczyliśmy czas świecenia diody do wciśnięcia dowolnego klawisza